Приложение № 4

Утверждены

решением Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам

Протокол № 4/69-2002 от 25 июня 2002 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЛЕНТ ЗАЩИЩЕННЫХ В КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИНАХ

Настоящие Методические указания определяют порядок применения электронной контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ) в контрольно-кассовых машинах (ККМ).  Методические указания предназначены для  генеральных поставщиков, центров технического обслуживания (ЦТО) и пользователей ККМ, экспертных организаций по ККМ, а также организаций, осуществляющих контроль за применением ККМ.

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

  - Электронная контрольная лента защищённая (ЭКЛЗ) –  техническое устройство (комплекс программно-аппаратных средств в составе ККМ), обеспечивающее защищенную от не обнаруживаемой коррекции регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение информации о каждом из проведенных с использованием ККМ денежных расчетов с физическими лицами, необходимой для полного учета доходов в целях правильного исчисления налогов.

  - Криптографический проверочный код (КПК) – совокупность параметров: значение КПК и номер КПК.

  - Значение КПК – контрольная сумма документа, рассчитываемая из его параметров с использованием криптографических алгоритмов.

  - Номер КПК – непрерывно нарастающий порядковый номер операции формирования значения КПК.

  - Регистрационный номер ЭКЛЗ – номер, присвоенный данной ЭКЛЗ в процессе ее изготовления.

  - Активизация ЭКЛЗ – процедура, определяющая начало функционирования ЭКЛЗ в составе ККМ.

  - Закрытие архива – процедура, завершающая функционирование ЭКЛЗ в составе ККМ.

  - Встраивание ЭКЛЗ – процедура, включающая переоборудование ККМ, в которой не реализована возможность функционирования ЭКЛЗ до соответствия эталонной версии ККМ, в которой эта возможность реализована, и установку ЭКЛЗ.

  - Установка ЭКЛЗ – процедура подключения неактивизированной ЭКЛЗ к ККМ, в которой реализована возможность функционирования ЭКЛЗ.

  - Снятие ЭКЛЗ – процедура отключения от ККМ ЭКЛЗ, завершившей функционирование в ее составе.

  - Замена ЭКЛЗ – последовательное выполнение процедур снятия и установки ЭКЛЗ.

  - Ключ ЭКЛЗ – индивидуальное для каждой ЭКЛЗ число, на основе которого производится формирование значения КПК.

  - Фискальный документ - документ, оформленный ККМ при проведении денежного расчета за продажу, покупку, возврат продажи, возврат покупки.

- ЦЕЛИ И СПОСОБЫ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ККМ

Криптографическая защита фискальных данных в ККМ осуществляется в целях обнаружения несанкционированной корректировки фискальных данных при их формировании и хранении в ККМ.  Она основывается на принципе расчета КПК для каждого фискального документа, оформляемого на ККМ.

Для реализации этого принципа в ККМ устанавливается специальное устройство – ЭКЛЗ, обеспечивающее не только защиту фискальных данных ККМ с помощью КПК для каждого фискального документа, но и долговременное хранение в электронном виде информации обо всех проведенных кассовых операциях.

Для того чтобы ЭКЛЗ могла выполнять свои функции, в нее загружается  ключ ЭКЛЗ. На основе ключа ЭКЛЗ и ряда реквизитов фискального документа (итог, дата, время и т.п.) с помощью реализованного в ЭКЛЗ криптографического алгоритма формируется КПК документа. Этот КПК распечатывается на документе, а реквизиты документа и КПК регистрируются в ЭКЛЗ.

Представитель контролирующей организации, обладающий соответствующим ключом, может определить корректность фискального документа, оформленного на ККМ. При закрытии смены на ККМ в фискальную память записывается информация, соответствующая данным, зарегистрированным в ЭКЛЗ. Отчет закрытия смены также защищается от несанкционированной корректировки с помощью КПК.

В ЭКЛЗ обеспечивается долговременное хранение информации о кассовых операциях, проведенных на ККМ. С помощью запросов из ЭКЛЗ по номеру документа могут быть получены его данные,  по номеру смены – контрольные  ленты, по заданному периоду – обобщенные отчеты. Информация из ЭКЛЗ может быть  распечатана на ККМ или сохранена в электронном виде на ином носителе с целью последующей обработки.

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, УСТАНОВКИ, ЗАМЕНЫ И ХРАНЕНИЯ ЭКЛЗ

  - К работам по встраиванию, установке, снятию и замене ЭКЛЗ допускаются генеральные поставщики и ЦТО. При этом генеральные поставщики обеспечивают подготовку ЦТО к указанным работам.

  - Поставка ККМ с ЭКЛЗ обеспечивается генеральными поставщиками. В ККМ, находящиеся у пользователей, встраивание ЭКЛЗ производится в соответствии с Документацией генерального поставщика по комплекту доработки ККМ, обеспечивающему встраивание ЭКЛЗ в ККМ (п.1.3.7 Приложения №10 к протоколу ГМЭК по ККМ №2/67-2002 от 18 апреля 2002 года).

  - Поставка ЭКЛЗ производится генеральным поставщикам или ЦТО. ЭКЛЗ поставляются предприятием-изготовителем ЭКЛЗ при содействии Российской ассоциации производителей кассовой техники.

  - Установка, снятие и замена ЭКЛЗ производятся в соответствии с Инструкцией по установке ЭКЛЗ в ККМ (п.3 Приложения №9 к протоколу ГМЭК по ККМ №2/67-2002 от 18 апреля 2002 года).

  - Для встраивания ЭКЛЗ необходим комплект доработки ККМ, поставляемый генеральным поставщиком, и ЭКЛЗ, которая может входить в состав комплекта доработки, либо поставляться отдельно, в соответствии с п.3.3. настоящих Методических указаний.

  - Замена ЭКЛЗ производится в следующих случаях:

  - при заполнении ЭКЛЗ;

  - при истечении установленного срока эксплуатации ЭКЛЗ;

  - при перерегистрации ККМ;

  - при неисправности ЭКЛЗ.

  - Снятые ЭКЛЗ подлежат хранению у пользователя в течение 5 лет с момента снятия. При этом пользователь должен обеспечить сохранность ЭКЛЗ с зарегистрированной в ней информацией в течение указанного срока, соблюдая установленные в паспорте ЭКЛЗ условия хранения.

  - Наименование ККМ, в которых реализована возможность функционирования ЭКЛЗ, должно заканчиваться специальным буквенным обозначением «К».

  - ККМ, в которых реализована возможность функционирования ЭКЛЗ, должны быть оснащены средством визуального контроля «Государственный реестр» года выпуска ККМ с ЭКЛЗ или года встраивания в них ЭКЛЗ, а также иметь паспорт версии с буквенным обозначением «ЭКЛЗ», расположенным  в поле дисплея, изображенного на паспорте версии. К этому   паспорту  версии прилагается дополнительный лист, выполненный на бланке установленной формы, для учёта ЭКЛЗ.

  - ККМ, в которых реализована возможность функционирования ЭКЛЗ, могут продаваться и перепродаваться либо с неактивизированной ЭКЛЗ, либо без ЭКЛЗ. Продажа ККМ с активизированной ЭКЛЗ не допускается.

  - Неисправная ЭКЛЗ подлежит замене. Любые действия по ремонту ЭКЛЗ, как в составе ККМ, так и вне ККМ, не допускаются.

- ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ККМ С ЭКЛЗ

  - Порядок проведения активизации ЭКЛЗ.

    - Активизация ЭКЛЗ проводится ЦТО в соответствии с эксплуатационной документацией ККМ.

    - После проведения активизации ЭКЛЗ, в ККМ обеспечивается  распечатка отчета итогов активизации. Примеры отчета итогов активизации приведены в п.п. 1.1. и 2.1. Приложения к настоящим Методическим указаниям.

  - Порядок проведения закрытия архива.

    - Закрытие архива проводится ЦТО перед снятием ЭКЛЗ.

    - При снятии ЭКЛЗ с исправной ККМ, закрытие архива производится в соответствии с эксплуатационной документацией ККМ.

    - Закрытие архива для ЭКЛЗ, снятой с неисправной ККМ, проводится  вне ККМ с помощью специального программного обеспечения при подсоединении ЭКЛЗ к персональному компьютеру.

  - Структура фискальных документов, оформляемых на ККМ, в части ЭКЛЗ.

    - Все фискальные документы ККМ и отчеты закрытия смены, оформляемые на ККМ после активизации ЭКЛЗ, а также отчет итогов активизации,  завершаются строкой, содержащей номер КПК - 8-разрядное десятичное число с ведущими нулями и значение КПК - 6-разрядное десятичное число с ведущими нулями, разделенные символом «#».

    - Все фискальные документы ККМ и отчеты закрытия смены, оформляемые на ККМ после активизации ЭКЛЗ, а также отчет итогов активизации, содержат строку с регистрационным номером активизированной ЭКЛЗ в составе ККМ - 10-разрядным десятичным числом с ведущими нулями. Расположение  этой строки определено в эксплуатационной документации ККМ.

  - Номенклатура отчетных документов, оформляемых на ККМ, в части ЭКЛЗ.

    - ККМ обеспечивает  формирование по запросам следующих отчетов по  информации,  зарегистрированной в ЭКЛЗ:

  - отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат;

  - отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен;

  - итоги смены по номеру смены;

  - отчет итогов активизации;

  - документ по номеру КПК;

  - контрольная лента по номеру смены.

    - ККМ обеспечивает возможность вывода отчётов двух типов:

  - краткий отчёт, содержащий только суммарные итоги  по запросу;

  - полный отчёт, содержащий всю информацию по  запросу, включая   суммарные итоги.

    - ККМ обеспечивает возможность прекращения печати отчета до его завершения.

    - Порядок получения отчетов и прекращения печати отчета описан в эксплуатационной документации ККМ.

  - Структура и примеры отчетных документов, оформляемых на ККМ, в части ЭКЛЗ.

    - Отчетные документы, указанные в п.4.4.1., распечатываются ККМ на чековой ленте или вкладном бланке в стандартном формате, регламентированном техническими требованиями к ККМ.

    - Если размер строки оформляемого документа меньше 40 символов, ККМ распечатывает 16-символьные информационные строки, полученные из ЭКЛЗ, дополняя их слева пробелами до размера строки, а если размер строки оформляемого документа не меньше 40 символов, ККМ распечатывает 40-символьные информационные строки, полученные из ЭКЛЗ, дополняя их слева пробелами до размера строки.

    - Примеры отчетных документов, указанных в п.4.4.1., приведены в Приложении к настоящим Методическим указаниям.

  - Особенности функционирования ККМ в части ЭКЛЗ.

    - При проведении фискализации, перерегистрации и установке неактивизированной ЭКЛЗ в фискализированную ККМ, на ККМ обеспечивается активизация ЭКЛЗ.

    - Активизация ЭКЛЗ проводится только при условии закрытой смены в ККМ.

    - При активизации в ЭКЛЗ регистрируется следующая информация:

- дата и  время активизации;

- заводской номер ККМ;

- ИНН пользователя;

- регистрационный номер ККМ;

- номер последней закрытой смены;

- ширина форматированной строки для обмена с  ККМ (16 или 40 символов);

- наименование модели ККМ;

- номер КПК и значение КПК.

    - При активизации ЭКЛЗ на ККМ оформляется отчет итогов активизации, содержащий следующие реквизиты:

- наименование модели ККМ;

- заводской номер ККМ;

- ИНН пользователя;

- регистрационный  номер ЭКЛЗ;

- наименование отчета;

- дата и время активизации;

- номер последней закрытой смены перед проведением активизации;

- регистрационный номер ККМ;

- номер КПК и  значение КПК.

    - По завершению активизации ЭКЛЗ в фискальной памяти регистрируется следующая информация:

- регистрационный  номер ЭКЛЗ;

- дата активизации;

- номер последней закрытой смены перед проведением активизации.

    - При оформлении фискального документа в ЭКЛЗ регистрируется следующая информация:

- тип кассовой операции (продажа, покупка, возврат продажи, возврат покупки, аннулирование, скидка, наценка) – при проведении каждой кассовой операции из перечисленных. При этом информация по другим типам кассовых операций может быть передана в виде произвольного текста, содержащего дополнительную информацию по учетной единице, кассовой операции или документу в целом;

- номер учетной единицы, идентифицирующий отдел, секцию, товар, услугу и т.п. – только для кассовых операций продажи, покупки, возврата продажи, возврата покупки и сторно указанных операций;

- количество для учетной единицы – только для кассовых операций продажи, покупки, возврата продажи, возврата покупки и сторно указанных операций;

- сумма по учетной единице – для кассовых операций продажи, покупки, возврата продажи, возврата покупки и сторно указанных операций, или по кассовой операции – для кассовых операций скидки, наценки и сторно указанных операций;

- дата, время и код кассира-операциониста;

- номер КПК и  значение КПК.

    - ККМ обеспечивает возможность аннулирования незавершенного  документа. Порядок аннулирования незавершенного документа описан в эксплуатационной документации ККМ.

    - При проведении закрытия смены в ЭКЛЗ регистрируются дата, время, код кассира-операциониста и итоги смены, накопленные в ЭКЛЗ.

    - ККМ обеспечивает вывод на индикацию и/или печать сообщений о неисправности ЭКЛЗ в соответствии с эксплуатационной документацией ККМ.

    - При включении электропитания, обнаружении сбойных ситуаций, после проведения технологических операций и перед закрытием смены, ККМ обеспечивает восстановление значений своих сменных денежных регистров фискальных данных по денежным регистрам ЭКЛЗ.

    - При отсутствии ЭКЛЗ в составе ККМ, или установке в неё ЭКЛЗ, активизированной  в составе другой ККМ, ККМ обеспечивает блокировку всех функций. Блокировка снимается установкой в ККМ ЭКЛЗ, активизированной последней в этой ККМ, либо, в соответствии с п.4.6.13., установкой неактивизированной ЭКЛЗ.

    - При получении из ЭКЛЗ кода ошибки, свидетельствующей о заполнении ЭКЛЗ, аварии ЭКЛЗ, истечении установленного срока эксплуатации ЭКЛЗ, ККМ блокирует выполнение всех функций, исключая следующие:

- тест целостности архива,

- прекращение оформления документа,

- завершение оформления документа,

- закрытие смены,

- закрытие архива,

- формирование отчетов.

    - При установке в фискализированную ККМ неактивизированной ЭКЛЗ, ККМ блокирует выполнение всех функций, кроме фискализации, перерегистрации ККМ и активизации ЭКЛЗ.

  - Порядок определения ресурса ЭКЛЗ и исправности ЭКЛЗ.

    - При заполнении поля памяти ЭКЛЗ, предназначенного для регистрации кассовых операций, необходима замена ЭКЛЗ. Время заполнения одной ЭКЛЗ в составе ККМ зависит от интенсивности проведения кассовых операций на ККМ. При одной и той же интенсивности это время может отличаться у ККМ разных моделей, в зависимости от компактности передачи  в  ЭКЛЗ из ККМ информации для регистрации. Кроме того, устанавливается срок эксплуатации ЭКЛЗ, по истечении которого ЭКЛЗ подлежит замене, даже если она не заполнена.

    - В эксплуатационной документации ККМ описывается порядок определения исправности ЭКЛЗ и необходимости ее замены. При этом, если ЭКЛЗ близка к заполнению (поле памяти ЭКЛЗ, предназначенное для регистрации кассовых операций, заполнено более чем на 90%) или истекает установленный срок эксплуатации ЭКЛЗ,   отчет закрытия смены открывается соответствующим сообщением, описанным в эксплуатационной документации ККМ.

- ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ККМ С ЭКЛЗ

  - Порядок заполнения паспорта ККМ в части ЭКЛЗ.

В паспорте ККМ после ее переоборудования делаются дополнительные записи в графе «особые отметки» о дате переоборудования и новом наименовании ККМ и ее версии. Записи заверяются подписью и печатью организации, проводившей переоборудование ККМ.

  - Порядок заполнения паспорта версии ККМ в части ЭКЛЗ.

    - После первичной установки ЭКЛЗ, в паспорте версии должна быть сделана отметка об установке ЭКЛЗ, заверенная подписью и печатью организации, проводившей установку ЭКЛЗ, и содержащая регистрационный номер ЭКЛЗ и дату установки.

    - После активизации  ЭКЛЗ,  в паспорте версии  должна быть сделана отметка об активизации ЭКЛЗ, заверенная подписью и печатью ЦТО, проводившего активизацию ЭКЛЗ, и содержащая регистрационный номер ЭКЛЗ и дату активизации.

  - Порядок заполнения форм отчетности ККМ в части ЭКЛЗ.

    - При выполнении процедур, которые могут привести к изменению зарегистрированной в ККМ информации, – технологического обнуления, ремонта, замены фискальной памяти, замены ЭКЛЗ и других (далее – Технологические процедуры) в установленном порядке составляются Акты по Унифицированным формам № КМ-1  и № КМ-2.

    - В Акт по Унифицированной форме № КМ-1 информация из ЭКЛЗ не вносится, поэтому его оформление для ККМ, функционирующих с ЭКЛЗ, производится в порядке, установленном для ККМ, функционирующих без ЭКЛЗ.

    - Акт по Унифицированной форме № КМ-2 оформляется в следующем порядке:

      - В поле Акта «Характер неисправности при отправке в ремонт и заключение специалиста центра технического обслуживания о состоянии блока фискальной памяти» должна быть сделана запись о выполняемой Технологической процедуре, состоянии блока фискальной памяти и состоянии ЭКЛЗ до выполнения Технологической процедуры.

      - Показания счетчиков ККМ до выполнения Технологической процедуры указываются в столбце  Акта «Перед отправкой машины в ремонт».

      - Показания счетчиков ККМ после выполнения Технологической процедуры указываются в столбце Акта «При возврате машины из ремонта в организацию».

      - В графе «а)» Акта указываются показания контрольных счетчиков количества закрытых смен в фискальной памяти ККМ (из краткого фискального отчета за период) при:

- выполнении последней перерегистрации (фискализации) ККМ,

- выполнении последней активизации ЭКЛЗ,

- выполнении текущей Технологической процедуры.

      - В графе «б)» Акта указываются показания денежных счетчиков (кратких фискальных отчетов за соответствующий период):

- от фискализации до последней перерегистрации (фискализации),

- от последней перерегистрации (фискализации) до последней активизации ЭКЛЗ,

- от последней активизации ЭКЛЗ до последней закрытой смены.

      - В графе «в)» Акта указываются показания денежных счетчиков (из краткого отчета из ЭКЛЗ по закрытиям смен за период и итогов текущей смены):

- от последней активизации ЭКЛЗ до последней закрытой смены,

- за текущую смену.

    - ЦТО, проводивший Технологическую процедуру, обеспечивает отправку оформленных при этом Актов по Унифицированным формам № КМ-1  и № КМ-2 в адрес налогового органа. К указанным Актам должны быть приложены оформленные с помощью ККМ отчетные документы, на основании которых производилось заполнение Актов.

- КОНТРОЛЬ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ККМ ПО ИНФОРМАЦИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В ЭКЛЗ

  - Оперативный контроль за функционированием ККМ.

По месту применения ККМ с ЭКЛЗ, возможны следующие виды контроля за функционированием ККМ в части ЭКЛЗ:

    - Контроль за  наличием в ККМ ЭКЛЗ, сверка регистрационного номера ЭКЛЗ с  номером, указанным последним в паспорте версии ККМ.

    - Контрольная закупка с последующей сверкой оформленного фискального документа с его данными, зарегистрированными в  ЭКЛЗ. Документ признается корректным, если его итог, дата, время его оформления, код кассира-операциониста, заводской номер ККМ, регистрационный номер ЭКЛЗ, номер КПК и значение КПК совпали на документе и распечатке его из ЭКЛЗ.

    - Сверка отчёта закрытия смены (проводимая аналогично сверке фискального документа), зафиксированного в книге кассира-операциониста  с его данными, зарегистрированными в ЭКЛЗ.

    - Проверка с помощью специального оборудования корректности КПК на любом оформленном на ККМ документе для установления подлинности ЭКЛЗ и корректности функционирования ККМ.

  - Стационарный контроль за функционированием ККМ.

    - Проверки, указанные в п.п. 6.1.3. и 6.1.4. настоящих Методических указаний, могут быть выполнены вне ККМ.

    - Проверки вне ККМ производятся для ЭКЛЗ, отключенных от ККМ или хранящихся в архиве пользователя.

    - При подсоединении ЭКЛЗ к персональному компьютеру обеспечивается возможность прочтения с помощью специального программного обеспечения информации любой ЭКЛЗ.

    - Дополнительно вне ККМ может быть проведена детализированная аналитическая обработка информации, зарегистрированной в ЭКЛЗ – по видам учетных единиц, кассовых операций, за определенные периоды.

Приложение

к Методическим указаниям по применению электронных контрольных лент защищенных в контрольно-кассовых машинах

ПРИМЕРЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ЭКЛЗ

1. Отчеты в шестнадцатисимвольном формате:

  - Отчёт итогов активизации.

НАИМЕНОВАНИЕ ККМ KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ 16/07/01 11:16 ЗАКР.СМЕНЫ 0000 РЕГ 234567890123 00000001 #045279

1.2. Документ (продажи) по номеру КПК.

KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 ДОК-Т 00000543 ПРОДАЖА 06/08/01 09:18 ОПЕРАТОР04 ОТД001 11111.000 *24311280.00 ОТД010 20000.500 *34561250.00 СКИД*10000000.00 НАЦН*10000050.00 ИТОГ*58872580.00 00000543 #024278

1.3. Итоги смены по номеру смены (смена не закрыта).

НАИМЕНОВАНИЕ ККМ KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 ИТОГИ СМЕНЫ 0022 ПРОДАЖА *58872580.00 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *10000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00

1.4. Итоги смены по номеру смены (смена закрыта).

НАИМЕНОВАНИЕ ККМ KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 ЗАКР.СМЕНЫ 0022 06/08/01 17:22 ОПЕРАТОР04 ИТОГИ СМЕНЫ 0022 ПРОДАЖА *58872580.00 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *10000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00 00000545 #054697

1.5. Контрольная лента по номеру смены.

KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА СМЕНА 0022 ПРОДАЖА 06/08/01 09:18 ОПЕРАТОР04 ОТД001 11111.000 *24311280.00 ОТД010 20000.500 *34561250.00 СКИД*10000000.00 НАЦН*10000050.00 ИТОГ*58872580.00 00000543 #024278 ВОЗВ.ПР.06/08/01 09:19 ОПЕРАТОР04 ОТД001 10000.000 *10000000.00 ИТОГ*10000000.00 00000544 #035169 ЗАКР.СМЕНЫ 0022 06/08/01 17:22 ОПЕРАТОР04 ПРОДАЖА *58872580.00 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *10000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00 00000545 #054697

1.6. Полный отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат.

НАИМЕНОВАНИЕ ККМ KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ ДАТЫ: 06/08/01- 08/08/01 ЗАКР.СМЕНЫ 0022 06/08/01 17:22 ОПЕРАТОР04 ПРОДАЖА *58872580.00 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *10000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00 ЗАКР.СМЕНЫ 0023 07/08/01 17:26 ОПЕРАТОР03 ПРОДАЖА *60081572.00 ПОКУПКА *10000000.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *10000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *10000000.00 ЗАКР.СМЕНЫ 0024 08/08/01 17:50 ОПЕРАТОР02 ПРОДАЖА *70000070.00 ПОКУПКА *20000000.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *10000015.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *10000000.00 ИТОГО ПО СМЕНАМ ПРОДАЖА *188954222.00 ПОКУПКА *30000000.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *30000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *20000000.00

1.7. Краткий отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен.

НАИМЕНОВАНИЕ ККМ KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 ОТЧЁТ КРАТКИЙ СМЕНЫ: 0022-0024 ИТОГО ПО СМЕНАМ ПРОДАЖА *188954222.00 ПОКУПКА *30000000.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *30000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *20000000.00

2. Отчеты в сорокасимвольном формате.

2.1. Отчёт итогов активизации.

НAИМЕНОВАНИЕ ККМ KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ 16/07/01 11:16 ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ 0000 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 234567890123 00000001 #045279

2.2. Документ (продажи) по номеру КПК.

НAИМЕНОВАНИЕ ККМ KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 ДОКУМЕНТ 00000543 ПРОДАЖА 06/08/01 09:18 ОПЕРАТОР 04 ОТДЕЛ001 11111.000 *24311280.00 ОТДЕЛ010 20000.500 *34561250.00 СКИДКА *10000000.00 НАЦЕНКА *10000050.00 ИТОГ *58872580.00 00000543 #024278

2.3. Итоги смены по номеру смены (смена не закрыта).

НAИМЕНОВАНИЕ ККМ KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 ИТОГИ СМЕНЫ 0022 ПРОДАЖА *58872580.00 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *10000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00

2.4. Итоги смены по номеру смены (смена  закрыта).

НAИМЕНОВАНИЕ ККМ KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 ИТОГИ СМЕНЫ 0022 ЗАКР.СМ. 0022 06/08/01 17:22 ОПЕРАТОР04 ПРОДАЖА *58872580.00 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *10000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00 00000545 #054697

2.5. Контрольная лента по номеру смены.

НAИМЕНОВАНИЕ ККМ KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА. СМЕНА 0022 ПРОДАЖА 06/08/01 09:18 ОПЕРАТОР04 ОТДЕЛ001 11111.000 *24311280.00 ОТДЕЛ010 20000.500 *34561250.00 СКИДКА *10000000.00 НАЦЕНКА *10000050.00 ИТОГ *58872580.00 00000543 #024278 ВОЗВР. ПРОДАЖИ 06/08/01 09:19 ОПЕРАТОР04 ОТДЕЛ001 10000.000 *10000000.00 ИТОГ *10000000.00 00000544 #035169 ЗАКР.СМ. 0022 06/08/01 17:22 ОПЕРАТОР04 ПРОДАЖА *58872580.00 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *10000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00 00000545 #054697

2.6. Полный отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат.

НAИМЕНОВАНИЕ ККМ KKM H1D960300474 ИНН 210987654321 ЭКЛЗ 2372505720 ОТЧЕТ П0ЛНЫЙ ДАТЫ: 06/08/01-08/08/01 ЗАКР.СМ. 0022 06/08/01 17:22 ОПЕРАТОР04 ПРОДАЖА *58872580.00 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *10000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00 ЗАКР.СМ. 0023 07/08/01 17:26 ОПЕРАТОР03 ПРОДАЖА *60081572.00 ПОКУПКА *10000000.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *10000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *10000000.00 ЗАКР.СМ. 0024 08/08/01 17:50 ОПЕРАТОР02 ПРОДАЖА *70000070.00 ПОКУПКА *20000000.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *10000015.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *10000000.00 ИТОГО ПО СМЕНАМ ПРОДАЖА *188954222.00 ПОКУПКА *30000000.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *30000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *20000000.00

2.7. Краткий отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен.

НAИМЕНОВАНИЕ ККМ KKM H1D960300474 ИНН 21098765321 ЭКЛЗ 2372505720 ОТЧЁТ КРАТКИЙ СМЕНЫ: 0022-0024 ИТОГО ПО СМЕНАМ ПРОДАЖА *18954222.00 ПОКУПКА *0000000.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *0000000.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0000000.00