УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минпромторга России

от «___»__________ 2010 г. №___

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

## Общие положения.

  - Настоящие технические характеристики и параметры функционирования контрольно-кассовой техники содержат качественные и количественные нормы, определяющие технические свойства и технические условия функционирования контрольно-кассовой техники.

  - Контрольно-кассовая техника применяется при осуществлении наличных денежных расчетов и/или расчетов с использованием  платежных карт при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг (далее - общая сфера применения), в том числе при продаже моторного топлива и для  безоператорного применения.

## Технические характеристики контрольно-кассовой техники.

  - Контрольно-кассовая техника (далее – ККТ) оснащена комплексом программно-аппаратных средств, обеспечивающих некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации, необходимой для полного учета наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, осуществляемых с применением контрольно-кассовой техники, в целях правильного исчисления налогов (далее – фискальная память).

В состав фискальной памяти (далее – ФП) входят:

- программно-аппаратное средство, содержащее информацию о заводском номере ККТ, идентификационном номере налогоплательщика, всех проведенных контрольных операциях и сервисных операциях активизации сменного накопителя фискальной памяти, закрытия архива сменного накопителя фискальной памяти, формирования наименования организации (индивидуального предпринимателя), формирование кода причины постановки на учет (далее – постоянный накопитель фискальной памяти);

- программно-аппаратное средство, обеспечивающее регистрацию, энергонезависимое долговременное хранение и считывание информации о наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт, включающее в себя средство генерации признака фискального режима (далее - сменный накопитель фискальной памяти).

  - В случае блочной конструкции ККТ - постоянный накопитель фискальной памяти (далее – ПНФП) и сменный накопитель фискальной памяти (далее – СНФП) находятся в одном опломбированном корпусе ККТ.

  - ПНФП и СНФП включают в свой состав один или несколько специально выделенных элементов, обеспечивающих энергонезависимое хранение фискальных данных.

  - Подключение СНФП и информационный обмен с СНФП должны производиться по одному из двух последовательных интерфейсов:

- RS-232, без линий аппаратного квитирования;

- I2C.

Выбор типа интерфейса определяется разработчиком ККТ и не меняется в процессе эксплуатации модели ККТ.

  - Конструкция, размещение и интерфейс связи ПНФП определяются разработчиком ККТ.

  - Информация, зарегистрированная в ПНФП, сохраняется в течение не менее 7 лет, информация, зарегистрированная в СНФП - не менее 6 лет.

  - ККТ при продаже моторного топлива обеспечивает управление процессом отпуска моторного топлива (далее – МТ) по каналу связи через контроллер управления (далее – КУ), который обеспечивает передачу информации о заданных параметрах отпуска МТ через раздаточный кран (далее – РК) и осуществляет передачу информации о состоянии исполнения (неисполнения) указанных параметров, а также передачу в топливораздаточную колонку (далее – ТРК) или газонаполнительную колонку (далее – ГНК) разрешения на отпуск МТ через выбранный РК (далее – санкционирование) и опрос состояния.  КУ ТРК или ГНК может входить в состав ККТ.

Примечание: Моторные топлива (МТ) – нефтепродукты, сжиженный газ, сжатый газ и другие альтернативные виды топлив применяемых в двигателях внутреннего сгорания.

Состав ККТ для безоператорного применения, встраиваемой  в платежные терминалы и другие устройства и программное обеспечение, входящее в комплект поставки  ККТ, обеспечивают получение всех видов отчетов ККТ без вскрытия корпуса платежного терминала (устройства).

  - ККТ оснащена часами реального времени.

    - Точность установки времени в часах реального времени ККТ 
не более 1 минуты.

    - Отклонение времени в часах реального времени ККТ не более 
1 минуты в сутки.

  - Значения счетчиков, а также служебная информация ККТ при выключении сетевого питания сохраняются не менее 720 часов.

  - Размеры печатаемых символов на кассовом чеке ККТ составляют не менее 2,4 мм по высоте и не менее 1,2 мм по ширине.

  - Длина любого реквизита, (кроме «программируемое окончание чека») на кассовом чеке ККТ не превышает  4 строк.

  - Разрядность паролей доступа к режимам ККТ составляет не менее 4 символов.

  - Максимальная продолжительность смены (интервал  времени от момента формирования следующего после завершения операций активизации или закрытия смены КПК или изменения значения сменных регистров до завершения операции закрытия смены) в ККТ 24 часа. При этом в ККТ для безоператорного применения печать отчетов о закрытии смены может быть отложена при условии, что данные отчетов будут храниться в электронном виде для дальнейшего вывода на печать (далее – буфер сменных отчетов). Емкость буфера сменных отчетов указывается в эксплуатационной документации на ККТ.

  - Климатическое исполнение ККТ - не ниже УХЛ 4.2  по ГОСТ 15150.

  - Электрическое питание ККТ (в том числе через внешний блок питания) осуществляется переменным током напряжением 220 В с отклонением, не менее, от минус 15 до плюс 10 % и частотой  (50±1) Гц. и(или) от встроенного(внешнего) аккумулятора. Конкретные значения диапазонов напряжений питания  указываются в эксплуатационной документации на ККТ.

  - При работе от внешнего источника питания ККТ обеспечивает непрерывную работу в эксплуатационном режиме не менее 16 часов в сутки. Режимы работы ККТ от встроенного аккумулятора указываются в эксплуатационной документации на ККТ.

  - Скорость печати ККТ не менее 4 строк средней длины в секунду, при этом учитываются все отпечатанные и приведенные к средней длине строки и реквизиты на всех оформляемых ККТ документах. Все пробелы в отпечатанных строках считаются информационными разрядами.

Длина средней строки – 12 разрядов.

## Параметры функционирования для всех сфер применения контрольно-кассовой техники.

  - ККТ (ККМ, ЭВМ, ПТК) обеспечивает выполнение следующих функций.

Контрольно-кассовая машина (далее – ККМ) осуществляет некорректируемую регистрацию информации и надлежащий учет денежных средств при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, обеспечивает оформление документов, ввод и вывод информации по указанным расчетам.

Электронно-вычислительная машина (далее – ЭВМ) осуществляет некорректируемую регистрацию информации и надлежащий учет денежных средств при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, обеспечивает оформление документов, ввод и вывод информации по указанным расчетам, а также обеспечивает автоматическую обработку информации при решении вычислительных и информационных задач.

Программно-технический комплекс (далее – ПТК) осуществляет некорректируемую регистрацию информации и надлежащий учет денежных средств при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, обеспечивает оформление документов, ввод и вывод информации по указанным расчетам, может обеспечивать автоматическую обработку информации при решении вычислительных и информационных задач, и представляет собой набор программ и аппаратных средств, совместно осуществляющий заявленные кассовые функции.

  - До перевода ККТ в режим функционирования, обеспечивающий регистрацию фискальных данных, т.е. фиксируемой на контрольной ленте и в фискальной памяти информации о наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт (далее - фискальный режим), запрещена регистрация любой информации в СНФП, в том числе и итогов операций, регистрирующих в ФП ККТ сумму фактически осуществленного между пользователем и покупателем (клиентом) наличного денежного расчета и (или) расчета с использованием платежных карт (далее - расчетных операций).

До записи заводского номера ККТ в постоянный накопитель фискальной памяти запрещено выполнение контрольных операций.

  - После перевода ККТ в фискальный режим на оформляемых ККТ кассовых чеках и отчетах закрытия смены печатается признак фискального режима, подтверждающий некорректируемую регистрацию информации о наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт, регистрируемый на кассовом чеке и контрольной ленте в унифицированной форме, представляющий совокупность параметров: значение контрольного проверочного кода и номер контрольного проверочного кода (далее - контрольный проверочный код).

  - ККТ обеспечивает защиту паролями доступа к режимам выполнения расчетных, учетных, отчетных, сервисных и контрольных операций. При этом для отдельных режимов кроме режима выполнения контрольных операций допускается их совмещение, а также разделение на подрежимы, защищенные отдельными паролями.

В режиме выполнения контрольных операций разрешается выполнение операций установки и (или) проверки параметров и режимов, не связанных с изменением счетчиков (далее – сервисных операций), позволяющих начать заполнение сменного накопителя ФП в составе фискализированной ККТ (далее – Активизация),  завершить заполнение сменного накопителя ФП в составе ККТ (далее - Закрытие архива), ввести в ПНФП наименование организации (индивидуального предпринимателя) (далее - формирование наименования организации (индивидуального предпринимателя), ввести в  ПНФП код причины постановки  на учет (далее – формирование КПП), а также отчетных операций, кроме отчетной операции оформления документа по содержимому денежных и операционных счетчиков за смену с последующим (по успешной записи в сменном накопителе ФП итоговой информации по закрываемой смене и завершению печати  документа) их обнулением (далее - Закрытие смены) и отчетной операции оформления документа по содержимому набора денежных и операционных счетчиков ККТ кроме операционного (операционных) счетчика (счетчиков) закрытий смен с последующим (по успешному завершению оформления документа) их обнулением (далее - Гашение счетчиков).

Операция ввода пароля доступа к режиму выполнения контрольных операций не защищается иными паролями.

Назначение паролей, порядок формирования и изменения, начальные значения паролей указаны в Руководстве по эксплуатации ККТ. Пароль проведения контрольных операций преобладает над всеми паролями доступа к ККТ.

  - ККТ блокирует оформление кассового документа при отсутствии соответствующего носителя информации. Исключение составляет отсутствие СНФП в нефискальном режиме.

  - ККТ блокирует неправильное выполнение операций.

К неправильному выполнению операций относится:

- нарушение последовательности действий при проведении операции;

- превышение разрядности вводимых чисел;

- проведение безналичной оплаты на сумму, превышающую значение денежного счетчика, накапливающего итог текущего кассового чека (далее - итог платежа).

  - ККТ блокирует любую операцию, выполнение которой приведет к переполнению какого-либо счетчика, либо сделает его значение отрицательным.

  - ККТ, предназначенная для применения в сфере осуществления денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт при продаже моторного топлива блокирует операцию санкционирование при работе в нефискальном режиме и при нарушении канала связи с КУ.

  - ККТ в интервале времени от момента формирования следующего после завершения операций активизации или закрытие смены КПК, или изменения значения сменных регистров до завершения операции закрытие смены (далее – состояние смена открыта) блокирует проведение операций регистрации, снятия с регистрации,  коррекции даты, активизации и закрытия архива сменного накопителя ФП, формирования наименования организации (индивидуального предпринимателя), формирования КПП.

ККТ для безоператорного применения дополнительно блокирует проведение вышеуказанных операций при наличии  данных в буфере сменных отчетов.

  - ККТ блокирует начало оформления кассового чека в случае превышения максимальной продолжительности состояния «смена открыта», ККТ для безоператорного применения дополнительно блокирует начало оформления кассового чека в случае переполнения буфера сменных отчетов.

  - ККТ блокирует операцию коррекции даты в случаях ввода даты более ранней, чем дата последней записи в ФП.

  - ККТ допускает установку более раннего времени только в интервале времени от момента завершения операций активизации или закрытия смены до формирования следующего контрольного проверочного кода (далее – состояние смена закрыта).

  - После перевода в фискальный режим ККТ блокирует выполнение расчетных операций (кроме компоненты расчетной операции, выполняющей в незавершенном кассовом чеке отмену кассового чека полностью (далее - Полное сторно) при неисправности или отсутствии одного из накопителей ФП, или  установке СНФП, отличного от активизированного последним в ее составе.

ККТ проверяет факт установки в ККТ СНФП, отличного от активизированного последним в ее составе, перед выполнением компонента операции, регистрирующей в ККТ сумму фактически осуществленного между пользователем и покупателем (клиентом) наличного денежного расчета и (или) расчета с использованием платежных карт (далее - расчетной операции), выполняющего формирование контрольного проверочного кода (далее – КПК) кассового чека с последующим (по успешному формированию КПК) завершением его оформления и обнулением итога платежа (далее - Завершение чека) и завершением отчетной операции «Закрытие смены».

После перевода в фискальный режим ККТ блокирует выполнение расчетных операций (кроме компонента «Полное сторно») и получение фискальных отчетов при установке в неё сменного накопителя ФП, активизированного в составе другой ККТ или неактивизированного.

После перевода в фискальный режим ККТ блокирует выполнение операции «Активизация» при отсутствии в постоянном накопителе ФП записи «Закрытие архива» по предыдущему СНФП.

  - После перевода в фискальный режим ККТ блокирует выполнение всех операций, кроме теста целостности архива, закрытия смены, закрытия архива, запроса отчета и компонентов расчетных операций, кроме «Полное сторно» и «Завершение чека» при:

- возврате от СНФП кода ошибки, свидетельствующей о заполнении СНФП;

- превышении максимальной продолжительности функционирования СНФП.

Конкретное значение максимальной продолжительности функционирования СНФП указывается в эксплуатационной документации на данный накопитель.

  - Блокировки ККТ снимаются после устранения причин, их вызвавших.

  - Если сохранность информации счетчиков ККТ при отключенном электропитании обеспечивается за счет источников питания, требующих их замены в течение срока службы ККТ, в эксплуатационной документации ККТ указывается срок службы источников питания, а в Руководстве по технической поддержке ККТ - периодичность их замены.

  - ККТ обеспечивает проведение автоматического контроля сохранности фискальных данных при включении электропитания, перед проведением отчетной операции «Закрытие смены», контрольных операций и сервисных операций «Активизация» и «Закрытие архива».

  - При блокировках ККТ или обнаружении в процессе работы ККТ неисправностей модулей, узлов, блоков или нарушений значений счетчиков, или искажения служебной информации ККТ обеспечивает вывод соответствующих сообщений на индикатор (дисплей) кассира-операциониста, и (или) печатаемый документ, и (или) канал связи. Перечень возможных сообщений приведен в эксплуатационной документации ККТ.

  - ККТ имеет идентификационный знак и маркировку, содержащую следующую информацию:

- наименование модели контрольно-кассовой техники;

- заводской номер, нанесенный на контрольно-кассовую технику и позволяющий ее идентифицировать;

- год выпуска;

- товарный знак или наименование поставщика модели ККТ;

- знак соответствия требованиям по электрической безопасности и электромагнитной совместимости;

- напряжение сети питания;

- частота питающей электросети для переменного тока;

- номинальный ток;

- потребляемая мощность.

Способ нанесения маркировки обеспечивает ее сохранность в течение всего срока эксплуатации ККТ.

  - ККТ производит вывод денежных сумм на печать и индикацию с отделением рублей от копеек разделителем, указанным в эксплуатационной документации ККТ, - символом точки, запятой, идентификатором «р» и «к» или «руб» и «коп».

  - ККТ печатает на кассовом чеке следующие обязательные реквизиты:

- наименование организации (индивидуального предпринимателя);

- заводской номер ККТ;

- идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН);

- реквизиты компонентов операций;

- идентификатор кассира-операциониста;

- дату и время завершения кассового чека;

- регистрационный номер СНФП, установленного в ККТ;

- признак фискального режима (контрольный проверочный код) – далее КПК.

Допускается наличие на кассовом чеке других реквизитов. Сведения обо всех реквизитах, печатаемых на кассовом чеке, должны быть приведены в эксплуатационной документации на ККТ и включены в Государственный реестр ККТ.

Недопустимо наличие на кассовом чеке реквизитов, сведения о которых не приведены в эксплуатационной документации на ККТ, а также информации, которая не является значением ни одного из реквизитов кассового чека

Если структура и местоположение значения реквизита на кассовом чеке не обеспечивает его однозначного толкования, то значение такого реквизита печатается совместно с наименованием реквизита, указанным в явном виде.

Нормы по наименованию и наличию реквизитов, печатаемых образцом модели ККТ на кассовом чеке, приведены в пункте 3.41.

Все обязательные реквизиты за исключением денежных сумм и реквизитов «номер сменного накопителя ФП, установленного в ККТ» и «КПК» оформляются на кассовом чеке в указанной последовательности в направлении слева направо (расстояние между реквизитами в строке составляет не менее двух символов) и сверху вниз. Все денежные суммы выравниваются по правому краю кассового чека. Реквизиты «регистрационный номер сменного накопителя ФП, установленного в ККТ» и «КПК» печатаются на чеке в формате, указанном в пункте 3.39.3.3.

Программирование значений реквизитов «сведения о пользователе ККТ» и «программируемое окончание чека», а также наименований реквизитов, допускается только при закрытой смене.

Реквизит «сведения о пользователе ККТ» не содержит информацию о наименовании организации (индивидуального предпринимателя).

Реквизит «программируемое окончание чека» печатается только на кассовом чеке после строки с номером и значением КПК.

Все документы, кроме кассовых чеков, печатаемые ККТ, имеют отличительный признак в виде двух прерывистых (с интервалами, равными расстоянию между строками) вертикальных полос толщиной не менее 1,2 мм 
по краям зоны печати. Этот параметр функционирования не относится к реквизитам «наименование организации (индивидуального предпринимателя)», «заводской номер», «идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)»,  а также к отчетам, печатаемым ККТ в соответствии с настоящими техническими характеристиками.

Количество документов, имеющих вышеуказанный признак, учитывается ККТ и указываться  в сменных отчетах.

Наличие загружаемой графической информации допускается только в реквизитах «сведения о пользователе ККТ» и «программируемое окончание чека».

  - Вся обязательная информация печатается на кассовых чеках и отчетных документах (кроме сведений о пользователе, внесенных в регистрационные документы), на русском языке.

  - ККТ при продаже моторного топлива формирует электронный операционный журнал, содержащий полную информацию по всем расчетным операциям в течение смены, с возможностью его распечатки и (или) записи на внешний носитель.

  - ККТ при продаже моторного топлива обеспечивает розничную продажу МТ в режимах предоплаты и послеоплаты. ККТ безоператорного применения при продаже моторного топлива обеспечивает розничную продажу МТ за наличные в режиме предоплаты.

    - Порядок функционирования ККТ при  розничной продаже МТ

      - Порядок функционирования ККТ при отпуске МТ  в режиме предоплаты:

- передача в КУ ТРК или ГНК информации о заданной дозе отпуска МТ определенной марки через выбранный РК (далее - задание дозы) и оформление кассового чека продажи с автоматической установкой его реквизитов (марки и количества МТ и  номера РК (ТРК, ГНК). При отпуске предварительно выкупленного МТ цена товара устанавливается нулевой;

- денежный расчет с покупателем и выдача чека;

- санкционирование;

- при неполном отпуске МТ - возврат предоплаты, при котором:

- Опрос состояния.

Изъятие оператором кассового чека продажи, по которому произошел неполный отпуск МТ.

Оформление кассового чека возврата продажи, содержащего марку и количество МТ и номер РК (ТРК, ГНК), совпадающие со значениями соответствующих реквизитов чека продажи, по которому произошел неполный отпуск МТ.

- Оформление кассового чека продажи с автоматической установкой его реквизитов (марки и фактического количества отпущенного МТ и номера РК (ТРК,  ГНК)). При отпуске предварительно выкупленного МТ цена товара устанавливается нулевой, повторного санкционирования не производится.

Выдача кассового чека с фактическим количеством отпущенного МТ и возврат денег за недополученное МТ  покупателю.

- автоматический Сброс.

    - Порядок функционирования ККТ при отпуске МТ в режиме послеоплаты:

- санкционирование;

- после завершения отпуска МТ -  Опрос состояния;

- оформление кассового чека продажи с автоматической установкой его реквизитов (марки и количества МТ и  номера РК (ТРК,  ГНК)). При отпуске предварительно выкупленного МТ цена товара устанавливается нулевой;

- денежный расчет с покупателем и выдача кассового чека;

- автоматический Сброс.

  - ККТ, предназначенная для применения в сфере осуществления денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт при продаже моторного топлива в состоянии «смена закрыта», обеспечивает конфигурирование оборудования АЗС  (АГЗС) и параметров ККТ, объединяющих по компоненту продажи:  отдел СНФП – раздаточный кран – марка МТ; по компоненту покупки: отдел СНФП – номер  приемного резервуара - марка МТ.

  - ККТ при продаже моторного топлива имеет периодические операционные счетчики операций задания дозы, санкционирования, прекращения отпуска  МТ через выбранный РК (далее – останов), конфигурирования оборудования АЗС  (АГЗС), программирования наименований видов оплаты, программирования наименований средств, подтверждающих факт предварительного выкупа МТ.

  - ККТ при продаже моторного топлива имеет периодические денежные счетчики продаж МТ за наличные и возврата продаж за наличные.

  - ККТ при продаже моторного топлива ведет дифференцированный учет не менее, чем по 4 видам оплаты и по 4 видам средств, подтверждающих факт предварительного выкупа МТ. Наименование  вида оплаты и средства, подтверждающего факт предварительного выкупа МТ,  содержит не менее 16 символов

  - ККТ формирует следующие отчетные документы:

- отчетная операция оформления документа по содержимому набора счетчиков ККТ без их обнуления (далее - показания счетчиков) за смену;

- показания счетчиков периодических (при их наличии);

- закрытие смены;

- гашение счетчиков;

- фискальные отчеты;

- отчет из ПНФП;

- отчеты из СНФП:

- отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат;

- отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен;

- итоги смены по номеру смены;

- итог активизации;

- документ по номеру КПК;

- контрольная лента по номеру смены.

  - При наличии в ККТ дифференцированного учета по кассирам-операционистам, отделам, видам товаров (работ, услуг), видам оплаты, ККТ формирует соответствующие отчетные документы.

  - При включении электропитания ККТ автоматически выполняет процедуры, обеспечивающие контроль сохранности значений счетчиков, а также служебной информации.

  - ККТ обеспечивает следующий порядок выполнения компонентов расчетных операций и оформления чеков.

    - Порядок выполнения компонентов расчетной операции:

- компонент расчетной операции, регистрирующий в ККТ приходную сумму за продажу товара (выполнение работы, оказание услуги) (далее – Продажа);

- компонент расчетной операции, регистрирующий в ККТ расходную сумму за покупку товара (выполнение работы, оказание услуги) (далее – Покупка);

- компонент расчетной операции, регистрирующий в ККТ расходную сумму за возвращаемый проданный товар (выполненную работу, оказанную услугу) или по неиспользованному кассовому чеку по операции продажи (далее - Возврат продажи);

- компонент расчетной операции, регистрирующий в ККТ приходную сумму за возвращаемый купленный товар (по претензии по выполненной работе, оказанной услуге) или по неиспользованному кассовому чеку по операции покупки (далее - Возврат покупки).

а) Реквизиты компонента:

- наименование и (или) код (номер) учетной единицы и (или) группы;

- количество (может отсутствовать);

- цена (может отсутствовать);

- стоимость.

б) Оформление документа (допускается при выполнении компонента «завершение документа»).

Оформляется фрагмент кассового чека, содержащий следующие реквизиты:

- наименование и (или) тип компонента расчетной операции (печатается на кассовом чеке один раз, а для компонента «Продажа» может отсутствовать);

- наименование и (или) код (номер) учетной единицы и (или) группы;

- цена (может отсутствовать);

- количество (может отсутствовать);

- стоимость;

Допускается печать: других реквизитов  по учетным единицам и (или) группам и (или) компоненту расчетной операции.

Если перед выполнением компонента ККТ находится в состоянии «смена закрыта» или характеристики ККТ по завершению оформления кассового документа (далее - документ закрыт), фрагмент кассового чека содержит следующие реквизиты:

- заводской номер ККТ;

- наименование организации (индивидуального предпринимателя) (только в фискальном режиме);

- ИНН пользователя ККТ (только в фискальном режиме);

- КПП для обособленных подразделений пользователя ККТ (только в фискальном режиме);

Допускается печать других реквизитов  по ККТ, пользователю.

    - Порядок выполнения компонентов расчетной операции:

- компонент расчетной операции, уменьшающий цену конкретного товара (работы, услуги) и (или) итог платежа на величину, определяемую значением или процентной ставкой, но не превышающую цены конкретного товара (работы, услуги) и (или) итог платежа (далее – Скидка);

- компонент расчетной операции, выполняющий увеличение цены конкретного товара (работы, услуги) и (или) итога платежа на величину, определяемую значением или процентной ставкой (далее – надбавка (наценка)).

а) Реквизиты компонента:

- сумма;

- процентная ставка (только для «скидки» и «наценки» в процентах).

б) Оформление документа (допускается при выполнении компонента «завершение документа»).

Оформляется фрагмент кассового чека, содержащий следующие реквизиты:

- наименование и (или) тип компонента;

- сумма;

- процентная ставка (только для «скидки» и «наценки» в процентах);

Допускается печать: других реквизитов по компоненту.

    - Порядок выполнения компонентов расчетной операции:

- компонент расчетной операции, выполняющий в незавершенном кассовом чеке отмену последнего (кроме сторно) компонента расчетной операции (далее - Немедленное сторно);

- компонент расчетной операции, выполняющий в незавершенном кассовом чеке отмену любого (кроме сторно) компонента расчетной операции (далее -Выборочное сторно).

а) Реквизиты компонента.

Тип и реквизиты сторнируемого компонента (только для «выборочного сторно»).

б) Оформление документа.

Оформляется фрагмент кассового чека с признаком сторнирования и сторнируемым компонентом или сторнируемый компонент зачеркивается в кассовом чеке.

Примечание. Если оформление кассового чека производится при выполнении компонента «завершение документа», допускается указание в нем по компонентам «немедленное сторно», «выборочное сторно» только их результатов.

    - Порядок выполнения компонента расчетной операции «Полное сторно».

а) Реквизиты компонента.

Компонент не имеет реквизитов.

б) Оформление документа.

На кассовом чеке печатается сообщение об его отмене.

Примечание. Если оформление кассового чека производится при выполнении компонента «завершение документа», допускается отсутствие кассового чека по результатам компонента «полное сторно».

    - Порядок выполнения компонента расчетной операции, регистрирующей в ККТ приходование суммы (при выполнении продаж и возвратов покупок) или расходование суммы (при выполнении покупок и  возвратов продаж) с учетом вида оплаты (наличные, платежная карта) и вычисляющий сдачу (далее – Оплата).

а) Реквизиты компонента:

- сумма;

- вид оплаты

б) Оформление документа (допускается при выполнении компонента «завершение чека»).

Оформляется фрагмент кассового чека, содержащий следующие реквизиты:

- наименование и (или) тип компонента, включая вид оплаты;

- сумма.

При оплате наличными – полученная сумма и сумма сдачи для оплаты, превышающей итог платежа; при оплате по платежной карте с кассовым чеком должна обеспечиваться печать документа с реквизитами, установленными кредитной организацией-эмитентом платежных карт соответствующего вида;

Допускается печать других реквизитов по компоненту.

    - Порядок выполнения компонента расчетной операции «Завершение чека».

а) Реквизиты компонента:

- идентификатор кассира-операциониста;

- дата и время;

б) Оформление документа.

Оформляется фрагмент кассового чека, содержащий следующие реквизиты:

- идентификатор кассира-операциониста;

- дата и время завершения кассового чека;

- значение операционного счетчика оформленных кассовых чеков за смену;

- регистрационный номер сменного накопителя ФП (только в фискальном режиме);

- строка КПК (только в фискальном режиме).

Допускается печать других реквизитов по ККТ, пользователю.

  - Необходимость реализации в ККТ компонентов «Скидка» и «Наценка» определяется требованиями сферы применения ККТ.

  - При печати кассового чека с оплатой по платежной карте контрольно-кассовая техника кроме кассового чека обеспечивает печать документа, подтверждающего факт осуществления расчета с использованием платежной карты. При этом устройство для считывания информации с платежных карт входит в состав контрольно-кассовой техники или обеспечивает ввод в нее информации о проведенном расчете с использованием платежной карты.

ККТ для безоператорного применения обеспечивает управление устройством для приема наличных денег. При этом устройство для приема наличных денег входит в состав контрольно-кассовой техники или обеспечивает ввод в нее информации о проведенном приеме наличных денег, их номиналах и количестве.

  - ККТ обеспечивает следующий порядок функционирования постоянного накопителя фискальной памяти.

    - Операция «Регистрация» выполняется с неактивизированным.: СНФП. При проведении операции «Регистрация» выполняются формирование наименования организации (индивидуального предпринимателя), формирование КПП и активизация СНФП.

Операция «формирование наименования организации (индивидуального предпринимателя)» выполняется при проведении регистрации ККТ и отдельной операцией на ККТ, находящейся в фискальном режиме.

Операция «формирование КПП» выполняется при проведении регистрации ККТ и отдельной операцией на ККТ, находящейся в фискальном режиме.

Операция «Активизация» выполняется при проведении регистрации ККТ после записи всех реквизитов регистрации в ПНФП и отдельной операцией на ККТ, находящейся в фискальном режиме.

    - Контрольная операция  ввода в постоянный накопитель фискальной памяти параметров, необходимых для снятия с регистрации ККТ в налоговых органах, по завершению которой ККТ переводится в нефискальный режим (далее - Снятие с регистрации) выполняется с СНФП с закрытым архивом или сопровождается закрытием архива.

Операция «Закрытие архива» выполняется отдельной операцией на ККТ, находящейся в фискальном режиме, и при проведении снятия с регистрации ККТ перед записью реквизитов снятия с регистрации в ПНФП.

    - При проведении операций «Регистрация», «Снятие с регистрации», «Активизация», «Закрытие архива», «формирование наименования организации (индивидуального предпринимателя)» , формирование КПП и ввода заводского номера в ПНФП ККТ обеспечивает ввод реквизитов в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| Наименование реквизита и формат его представления * | Вид записи |
| --- | --- |
|  | Регистрация** | Активизация** | Закрытие архива** | Снятие с регистрации** | Наименование организации (индивидуального предприни-мателя) ** | Код причины постановки на учет** | Заводской номер ККТ*** |
| заводской номер (формат Р1) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | реквизит одно-кратно форми-руется и вво-дится вручную до первой опе-рации регистрации |
| Наименование организации (индивидуального предприни-мателя) (формат Р20) | реквизит формируется и вводится вручную | **** | **** | реквизит формируется и вводится автоматически в значении «пробелы» | реквизит формируется и вводится вручную | **** | **** |
| код записи (2 десятичных разряда) | 01 (реквизит формируется и вводится автома-тически при выборе конкрет-ного вида записи) | 03 (реквизит формируется и вводится автоматически при выборе конкретного вида записи) | 04 (реквизит формируется и вводится автоматически при выборе конкретного вида записи) | 02 (реквизит формируется и вводится автоматически при выборе конкретного вида записи) | **** | **** | **** |
| номер записи (формат Р17) | реквизит формируется и вводится автоматически | реквизит формируется и вводится автоматически | реквизит формируется и вводится автоматически | реквизит формируется и вводится автоматически | **** | **** | **** |
| идентификационный номер налогоплательщика (формат Р2) | реквизит формируется и вводится вручную | реквизит формируется и вводится автоматически из последней записи регистрации в ПНФП | реквизит формируется и вводится автоматически из последней записи активизации в ПНФП | реквизит формируется и вводится автоматически в значении «пробелы» | **** | **** | **** |
| Код причины постановки на учет (формат Р19) | реквизит формируется и вводится вручную | **** | **** | реквизит формируется и вводится автоматически в значении «пробелы» | **** | реквизит формируется и вводится вручную | **** |
| Регистраци-онный номер ККТ (формат Р3) | реквизит формируется и вводится вручную | реквизит формируется и вводится автоматически из последней записи регистрации в ПНФП | реквизит формируется и вводится автоматически из последней записи активизации в ПНФП | реквизит формируется и вводится автоматически в значении «пробелы» | **** | **** | **** |
| пароль проведения контрольных операций (6 десятичных разрядов) | реквизит формируется и вводится вручную | реквизит формируется и вводится автоматически из последней записи регистрации в ПНФП | реквизит формируется и вводится автома-тически из последней записи активизации в ПНФП | реквизит формируется и вводится автоматически в значении первичного пароля | **** | **** | **** |
| Регистраци-онный номер СНФП (формат Р16) | реквизит формируется и вводится автоматически из СНФП | реквизит формируется и вводится автоматически из СНФП | реквизит формируется и вводится автоматически из СНФП, при невозможности получения реквизита поле заполняется нулями | реквизит формируется и вводится автома-тически из СНФП, при невозможности получения реквизита поле заполняется нулями | **** | **** | **** |
| дата проведения операции (формат Р9) | реквизит формируется автоматически, ввод реквизита подтверждается вручную | реквизит формируется и вводится автоматически при проведении акти-визации в составе регистрации, реквизит формируется автомати-чески, ввод реквизита подтверждается вручную при проведении отдельной операции активизации | реквизит формируется и вводится автоматически при проведении закрытия архива в составе снятия с регистрации, реквизит формируется автоматически, ввод реквизита подтверждается вручную при проведении отдельной операции закрытия архива | реквизит формируется автоматически, ввод реквизита подтверждается вручную | реквизит формируется автоматически, ввод реквизита подтверждается вручную | реквизит формируется автоматически, ввод реквизита подтверждается вручную | **** |
| номер последней закрытой смены перед проведением операции (формат Р6) | реквизит форми-руется и вводится автоматически (для первой опе-рации регистра-ции реквизит имеет нулевое значение) | реквизит формируется и вводится автоматически | реквизит формируется автоматически, ввод реквизита подтверждается вручную (с возможностью коррекции) | реквизит формируется и вводится автоматически | реквизит формируется и вводится автоматически, | реквизит формируется и вводится автоматически, | **** |
| код причины закрытия архива СНФП (2 десятичных разряда) | 00 (реквизит формируется и вводится автоматически) | 00 (реквизит формируется и вводится автоматически) | 01 (штатное) 02 (аварийное) (реквизит формируется и вводится автоматически) | 00 (реквизит формируется и вводится автоматически) | **** | **** | **** |
| заводской номер (формат Р1) | реквизит форми-руется и вводится автоматически (для первой опе-рации регистра-ции реквизит имеет нулевое значение) | **** | **** | реквизит форми-руется и вводится автоматически | **** | **** | **** |
| суммарный итог сменных продаж с момента регистрации (формат R 21) | **** | **** | реквизит формируется и вводится автоматически | реквизит формируется и вводится автоматически | **** | **** | **** |

* - формат ввода и хранения реквизитов может отличаться от формата их представления;

** - общее количество записей «Регистрация», «Снятие с регистрации», «Активизация», «Закрытие архива» – не менее 50, (количество записей «формирование наименования организации (индивидуального предпринимателя)» не менее 20); (количество записей «формирование КПП» не менее 20) ;

*** - может вводиться на предприятии – изготовителе ККТ, а при замене ПНФП – поставщиком или лицом, уполномоченным поставщиком на осуществление технической поддержки модели ККТ;

**** - для данного вида записи поле отсутствует.

    - В ПНФП допускается дублирование записей в процессе выполнения операций либо позже с использованием данных, хранящихся в СНФП или ПНФП.

    - При проведении операций «Регистрация», «Снятие с регистрации», «Активизация», «Закрытие архива» вводимые реквизиты (кроме пароля режима выполнения контрольных операций) выводятся на печать на чековую ленту или бланк.

  - ККТ обеспечивает следующие отчеты из ФП.

    - ККТ обеспечивает получение фискального отчета (полного и сокращенного) по информации, архивированной в любом из СНФП, активизированном в составе этой ККТ, с заданием периода как датами, так и номерами закрытия смен, при этом, начало и конец периода задается однотипно.

Фискальный отчет содержит следующие реквизиты:

- наименование организации (индивидуального предпринимателя);

- тип и номер отчета;

- дата и время получения отчета;

- период получения отчета;

- заводской номер ККТ;

- реквизиты всех проведенных операций «Регистрация» и «Снятие с регистрации» (кроме пароля режима выполнения контрольных операций), а также реквизиты всех проведенных операций «Активизация», «Закрытие архива», «формирование наименования организации (индивидуального предпринимателя)» и «формирование КПП», указанные в хронологическом порядке;

- все итоги сменных продаж за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (в полном фискальном отчете);

- все итоги сменных покупок за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (в полном фискальном отчете);

- все итоги сменных возвратов продаж за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (в полном фискальном отчете);

- все итоги сменных возвратов покупок за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (в полном фискальном отчете);

- суммарный итог продаж за период;

- суммарный итог покупок за период;

- суммарный итог возвратов продаж за период;

- суммарный итог возвратов покупок за период.

    - ККТ обеспечивает получение отчета из ПНФП, содержащего следующие реквизиты:

- наименование организации (индивидуального предпринимателя);

- тип и номер отчета;

- дата и время получения отчета;

- заводской номер ККТ;

- реквизиты всех проведенных операций «Регистрация» и «Снятие с регистрации» (кроме пароля режима выполнения контрольных операций), а также реквизиты всех проведенных операций «Активизация»,  «Закрытие архива», «формирование наименования организации (индивидуального предпринимателя)» и «формирование КПП», указанные в хронологическом порядке.

    - ККТ обеспечивает получение отчета (полного и сокращенного) из СНФП по закрытиям смен в заданном диапазоне дат или заданном диапазоне номеров смен, содержащего следующие реквизиты:

- наименование модели ККТ;

- заводской номер ККТ;

- ИНН;

- регистрационный номер СНФП;

- тип отчета (полный/сокращенный);

- период, за который формируется отчет (даты и номера закрытия смен);

- все итоги сменных продаж за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (в полном отчете);

- все итоги сменных покупок за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (в полном отчете);

- все итоги сменных возвратов продаж за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (в полном отчете);

- все итоги сменных возвратов покупок за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (в полном отчете);

- суммарный итог продаж за период;

- суммарный итог покупок за период;

- суммарный итог возвратов продаж за период;

- суммарный итог возвратов покупок за период.

    - ККТ обеспечивает получение из СНФП итогов смены по номеру смены, содержащих следующие реквизиты:

- наименование модели ККТ;

- заводской номер ККТ;

- ИНН;

- регистрационный номер СНФП;

- номер смены;

- дата  и время закрытия смены (при получении итогов закрытой смены);

- итог сменных продаж;

- итог сменных покупок;

- итог возвратов продаж;

- итог возвратов покупок;

- КПК (при получении итогов закрытой смены).

    - ККТ обеспечивает получение отчета об активизации СНФП, содержащего следующие реквизиты:

- наименование модели ККТ;

- заводской номер ККТ;

- ИНН;

- регистрационный номер СНФП;

- дата активизации;

- время активизации;

- номер последней закрытой смены перед проведением активизации;

- регистрационный номер ККТ;

- КПК.

    - ККТ обеспечивает получение отчета «Контрольная лента по номеру смены», содержащего следующие реквизиты:

- наименование модели ККТ;

- заводской номер ККТ;

- ИНН;

- регистрационный номер СНФП;

- номер смены, за который формируется отчет	;

- дополнительная текстовая информация, переданная в СНФП вне рамок оформления кассового чека, в хронологическом порядке поступления данной информации;

- по каждому из кассовых чеков, зарегистрированных в СНФП за смену, по которой оформляется отчет:

- - наименование компонента расчетной операции («Продажа», «Покупка», «Возврат продажи», «Возврат покупки», «Скидка», «Наценка»);

- - дата и время формирования чека;

- - номер учетной единицы (отдела);

- - количество для учетной единицы (отдела) – для компонентов расчетной операции: «Продажа», «Покупка», «Возврат продажи», «Возврат покупки»;

- - сумма по учетной единице (отделу) – для компонентов расчетной операции: «Продажа», «Покупка», «Возврат продажи», «Возврат покупки», «Скидка», «Наценка»;

- - итог чека;

- - дополнительная текстовая информация по учетной единице (отделу), компоненту расчетной операции или документу в целом;

- - КПК чека;

- суммарное значение денежного счетчика за смену, накапливающего итоги платежей по кассовым чекам продажи (далее - итог продаж за смену);

- суммарное значение денежного счетчика за смену, накапливающего итоги платежей по кассовым чекам покупки (далее - итог покупок за смену);

- суммарное значение денежного счетчика за смену, накапливающего итоги платежей по кассовым чекам возврата продажи (далее - итог возвратов продаж за смену);

- суммарное значение денежного счетчика за смену, накапливающего итоги платежей по кассовым чекам возврата покупки (далее - итог возвратов покупок за смену);

- КПК отчета закрытия смены (при получении контрольной ленты закрытой смены).

    - ККТ обеспечивает получение отчета «Документ по номеру КПК», содержащего следующие реквизиты:

- наименование модели ККТ;

- заводской номер ККТ;

- ИНН;

- регистрационный номер СНФП;

- номер документа, соответствующий заданному КПК;

- наименование компонента расчетной операции («Продажа», «Покупка», «Возврат продажи», «Возврат покупки», «Скидка», «Наценка»);

- дата и время формирования чека;

- номер учетной единицы (отдела);

- количество для учетной единицы (отдела) – для компонентов расчетной операции: «Продажа», «Покупка», «Возврат продажи», «Возврат покупки»;

- сумма по учетной единице (отделу) – для компонентов расчетной операции: «Продажа», «Покупка», «Возврат продажи», «Возврат покупки», «Скидка», «Наценка»;

- итог чека;

- дополнительная текстовая информация по учетной единице (отделу), компоненту расчетной операции или документу в целом;

- КПК чека.

    - ККТ обеспечивает выполнение отчетной операции прерывания оформления отчетного документа по информации, зарегистрированной в постоянном или сменном накопителе фискальной памяти (далее - Прекращение отчета). Порядок выполнения операции описан в Руководстве по эксплуатации ККТ.

    - До и после печати блока информации, архивированной в СНФП, на отчетном документе допускается печать дополнительных реквизитов, характеризующих конкретный образец ККТ, на которой оформляется отчет, а также дату и время оформления отчета.

  - Параметры функционирования СНФП в составе ККТ.

    - Все кассовые чеки ККТ и отчеты закрытия смены, оформляемые ККТ после активизации СНФП, а также отчет об активизации СНФП, завершается строкой, содержащей контрольную сумму документа, рассчитываемою из его параметров, обеспечивающею возможность гарантированного выявления корректировки или фальсификации идентичности информации о наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт, зарегистрированною на кассовом чеке, контрольной ленте и в фискальной памяти по результатам проверки информации, зарегистрированной на кассовом чеке и (или) контрольной ленте (далее - значение КПК) и непрерывно нарастающий порядковый номер операции формирования значения КПК, обеспечивающего возможность гарантированного выявления корректировки или фальсификации идентичности информации о наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт, зарегистрированной на кассовом чеке, контрольной ленте и в фискальной памяти по результатам проверки информации, зарегистрированной на кассовом чеке и (или) контрольной ленте (далее – номер КПК), в формате, указанном в пункте 3.39.3.

    - Все кассовые чеки ККТ и отчеты закрытия смены, оформляемые ККТ после активизации СНФП, а также отчет об активизации СНФП, включает строку, содержащую регистрационный номер СНФП, находящегося в составе ККТ, в формате, указанном в пункте 3.39.3. Расположение этой строки в перечисленных выше документах определено в Руководстве по эксплуатации ККТ.

    - Расчетные операции, проводимые на ККТ после активизации СНФП, регистрируются в СНФП в соответствии с пунктом 3.32.

    - Информация, поступающая из СНФП по запросам ККТ, распечатывается ККТ на чековой ленте или бланке в формате, указанном в пункте 3.39, без каких-либо дополнительных реквизитов. Если размер строки оформляемого документа меньше 40 символов, ККТ распечатывает 16-символьные информационные строки, полученные из СНФП, дополняя их слева пробелами до размера строки, а если размер строки оформляемого документа не меньше 40 символов, ККТ распечатывает 40-символьные информационные строки, полученные из СНФП, дополняя их слева пробелами до размера строки.

  - ККТ обеспечивает следующий порядок заполнения СНФП.

    - При активизации СНФП ККТ обеспечивает передачу в СНФП следующей информации:

- текущая дата;

- текущее время;

- заводской номер ККТ;

- ИНН;

- регистрационный номер ККТ;

- номер последней закрытой смены;

- ширина форматированной строки для обмена с ККТ (16 или 40 символов);

- наименование модели ККТ – строка размером 16 или 40 символов.

    - При активизации СНФП ККТ обеспечивает оформление отчета об активизации СНФП.

    - При оформлении кассового чека ККТ обеспечивает передачу в СНФП следующей информации:

- наименование компонента расчетной операции («Продажа», «Покупка», «Возврат продажи», «Возврат покупки», «Сторно», «Скидка», «Наценка») – при выполнении ККТ каждого компонента из перечисленных. При этом информация по другим типам кассовых операций может быть передана в виде дополнительной текстовой информации;

- номер учетной единицы (отдела), идентифицирующий отдел, секцию, товар, услугу и т.п., для организации в СНФП дифференцированного учета – только для компонентов расчетной операции: «Продажа», «Покупка», «Возврат продажи», «Возврат покупки» и «Сторно» указанных компонентов;

- количество для учетной единицы (отдела) – только для компонентов расчетной операции: «Продажа», «Покупка», «Возврат продажи», «Возврат покупки» и «Сторно» указанных компонентов;

- сумма по учетной единице (отделу) для компонентов расчетной операции: «Продажа», «Покупка», «Возврат продажи», «Возврат покупки» и «Сторно» указанных компонентов или для компонентов: «Скидка», «Наценка» и «Сторно»;

- дата и время, совпадающие с напечатанными на документе, и код оператора.

Допускается передача в СНФП дополнительной текстовой информации по учетной единице (отделу), компоненту расчетной операции или документу в целом. При оформлении компонента кассовой операции «Покупка», ККТ, при продаже моторного топлива, в качестве дополнительной текстовой информации по компоненту передает в СНФП ИНН и КПП продавца МТ.

    - ККТ обеспечивает возможность аннулирования оформляемого кассового чека до передачи в СНФП команды его завершения. Порядок аннулирования оформляемого кассового чека описан в эксплуатационной документации на ККТ.

    - При проведении закрытия смены ККТ обеспечивает передачу в СНФП даты, времени закрытия смены и кода оператора для регистрации закрытия смены в СНФП. При этом дата и время совпадают с напечатанными в сменном отчете.

    - При оформлении сменного отчета, после регистрации закрытия смены в СНФП, ККТ запрашивает в СНФП итоги этой смены и распечатывает их включая строку, содержащую номер КПК и значение КПК.

    - В случае приема сообщения о том, что СНФП близок к заполнению, или близок лимит времени функционирования данного СНФП в составе ККТ, отчет «Закрытие смены» открывается соответствующим сообщением, описанным в Руководстве по эксплуатации ККТ.

    - В СНФП, закончившем функционирование в составе ККТ, архив может быть не закрыт только в том случае, если закрытие архива невозможно из-за неисправности, возникшей в СНФП.

  - ККТ обеспечивает следующий порядок печати ККТ информации из СНФП и ПНФП.

    - Порядок описания форматов передачи информации:

- в фигурных скобках приводятся объекты, которые могут повторяться;

- в квадратных скобках приводятся объекты, которые могут быть пропущены;

- круглые скобки определяют область применения других разделителей;

- символ “,” разделяет объекты в последовательности;

- символ “|” разделяет альтернативные объекты и их последовательности;

- символ “;” разделяет описание объектов и комментарии;

- символ “.” завершает описание объекта.

    - Форматы объектов:

а) Документ = Заголовок, Тело документа.           ; ответ на запрос документа;

б) Контрольная лента = Заголовок, Тело ленты.     ; ответ на запрос контрольной ленты;

в) Отчет = Заголовок, [Тело отчета], (Итог закрытия смены|Итог отдела).

; ответ на отчетную операцию оформления документа по информации, зарегистрированной в постоянном или сменном накопителе ФП (далее - Запрос отчета), тело отсутствует для кратких отчетов;

г) Итоги смены = Заголовок, (Закрытие смены|      ; ответ на запрос итогов открытой смены;

д) Заголовок смены, Закрытие смены, Строка КПК).       ; ответ на запрос итогов закрытой смены;

е) Итог активизации = Заголовок, Активизация, Строка КПК,  ответ на запрос итога активизации;

ж) Заголовок = Тип ККТ, Заголовок ККТ, Тип запроса;

з) Тело документа = (Активизация|

(Заголовок документа,

{Отдел,[{Текст}]}, [Скидка,[{Текст}]], [Наценка,[{Текст}]],

Итог документа, [{Текст}])|

(Заголовок смены, Закрытие смены)), Строка КПК;

и) Тело ленты = {Тело документа| Текст};

й) Тело отчета = {(Заголовок документа, Отдел)| (Заголовок смены, Закрытие смены)}.

    - Форматы фрагментов текстовой информации:

- при передаче текстовой информации количество символов в строке определяется соответствующим параметром модели ККТ, установленным при активизации СНФП. СНФП формирует 16-символьные или 40-символьные информационные строки;

- жирным шрифтом выделены унифицированные наименования и разделители для текстовой информации; обозначение R ** применяется для реквизитов, описанных в п. 3.39.3.3.; символ «» – обозначает пробел; символ «>» обозначает выравнивание последующей информации по правому краю строки; символ «*» размещается непосредственно перед первой значащей цифрой следующего за ним реквизита.

      - Форматы фрагментов для 16-символьных информационных строк приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Тип фрагмента | Содержание фрагмента |
| --- | --- |
| Заголовок ККТ | ККТR1 ИНН R 2 СНФП R 16 |
| Тип запроса | ДОК-Т R 5¦ КОНТРОЛЬН.ЛЕНТА СМЕНА R 6¦ ИТОГИСМЕНЫ R 6¦ ОТЧЕТ(КРАТКИЙ¦ПОЛНЫЙ) [ОТД R 8] (СМЕНЫ: R 6- R 6¦ ДАТЫ: R 9- R 9)¦ |
| Активизация | ИТОГАКТИВИЗАЦИИ R 9 R 10 ЗАКР.СМЕНЫ R 6 РЕГ> R 3 |
| Заголовок документа | (ПРОДАЖА¦ПОКУПКА¦ ВОЗВ.ПР¦ВОЗВ.ПК) R 9 R 10ОПЕРАТОР R 11 |
| Заголовок смены | ЗАКР. СМЕНЫ> R 6 R 9 R 10 ОПЕРАТОР R 11 |
| Отдел | ОТДР8 R 12 >* R 14 |
| Итог отдела | ИТОГО ПРОД> R 13 >* R 15 ПОКП> R 13 >* R 15 R ВЗПР> R 13 >* R 15 ВЗПК> R 13 >* R 15 |
| Закрытие смены | ПРОДАЖА >* R 15 ПОКУПКА >* R 15 ВОЗВР.ПРОДАЖИ >* R 15 ВОЗВР.ПОКУПКИ >* R 15 |
| Итог закрытия смены | ИТОГОПОСМЕНАМ ПРОДАЖА >* R 15 ПОКУПКА >* R 15 ВОЗВР.ПРОДАЖИ >* R 15 ВОЗВР.ПОКУПКИ >* R 15 |
| Скидка¦Наценка | СКИД¦НАЦН >* R 14 |
| Строка КПК | R 5# R 4 |
| Итог документа | ИТОГ>* R 14 |
| Наименование модели ККТ, Текст | R 7 |

      - Форматы фрагментов для 40-символьных информационных строк приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Тип фрагмента | Содержание фрагмента |
| --- | --- |
| Заголовок ККТ | ККТ R 1ИНН R 2 СНФП R 16 |
| Тип запроса | ДОКУМЕНТ R 5¦ КОНТРОЛЬНАЯЛЕНТА. СМЕНА R 6¦ ИТОГИСМЕНЫ R 6¦ ОТЧЕТ(КРАТКИЙ¦ ПОЛНЫЙ)[ОТДЕЛ R 8] (СМЕНЫ: R 6- R 6¦ДАТЫ: R 9- R 9)¦ |
| Активизация | ИТОГАКТИВИЗАЦИИ R 9 R 10 ЗАКРЫТИЕСМЕНЫ R 6 РЕГИСТРАЦИ- ОННЫЙНОМЕР> R 3 |
| Заголовок документа | (ПРОДАЖА¦ПОКУПКА¦ ВОЗВР.ПРОДАЖИ¦ ВОЗВР.ПОКУПКИ) R 9 R 10ОПЕРАТОР R 11 |
| Заголовок смены | ЗАКР.СМ. R 6 R 9 R 10ОПЕРАТОР R 11 |
| Отдел | ОТДЕЛ R 8 R 12>* R 14 |
| Итог отдела | ИТОГО ПРОДАЖА R 13>* R 15 ПОКУПКА R 13>* R 15 ВОЗВР.ПРОДАЖИ R 13>* R 15 ВОЗВР.ПОКУПКИ R 13>* R 15 |
| Закрытие смены | ПРОДАЖА>* R 15 ПОКУПКА>* R 15 ВОЗВР.ПРОДАЖИ>* R 15 ВОЗВР.ПОКУПКИ>* R 15 |
| Итог закрытия смены | ИТОГОПОСМЕНАМ ПРОДАЖА>* R 15 ПОКУПКА>* R 15 ВОЗВР.ПРОДАЖИ>* R 15 ВОЗВР.ПОКУПКИ>* R 15 |
| Скидка¦Наценка | (СКИДКА¦НАЦЕНКА)> * R 14 |
| Строка КПК | R 5# R 4 |
| Строка КПК | R 5(# R 4((((СНФП( R 16 (для кассовых чеков) |
| Итог документа | ИТОГ>* R 14 |
| Наименование модели ККТ, Текст | R 7 |

      - Форматы реквизитов:

- R 1 (Р11***) – заводской номер ККТ – 12 символов;

- R 2 (Р1***) –ИНН – 12-разрядное десятичное число с ведущими нулями;

- R 3 (Р19***) – регистрационный номер – 12-разрядное десятичное число с ведущими нулями;- R 4 – значение КПК – 6-разрядное десятичное число с ведущими нулями;

- R 5 – номер КПК – 8-разрядное десятичное число с ведущими нулями;

- R 6 (Р26/30***) – номер смены – 4-разрядное десятичное число с ведущими нулями;

- R 7 – текст – строка произвольного текста из СНФП, 16 или 40 символов;

- R 8 – номер отдела – 3-разрядное десятичное число с  ведущими нулями;

- R 9 (Р14/18/32***) – дата – 8 символов ДД/ММ/ГГ;

- R 10 – время – 5 символов ЧЧ:ММ;

- R 11 – код оператора – 2-разрядое десятичное число с ведущими нулями;

- R 12 – количество – десятичное число с десятичной точкой, отделяющей 3 младших разряда, без ведущих нулей (ноль в разряде перед десятичной точкой не является ведущим), дополненное слева пробелами до 9 символов;

- R 13 – итоговое количество – десятичное число с десятичной точкой, отделяющей 3 младших разряда, без ведущих нулей (ноль в разряде перед десятичной точкой не является ведущим), дополненное слева пробелами до 11 символов;

- R 14 – сумма – десятичное число с десятичной точкой, отделяющей 2 младших разряда, без ведущих нулей (ноль в разряде перед десятичной точкой не является ведущим), дополненное слева пробелами до 11 символов;

- R 15 – итоговая сумма – десятичное число с десятичной точкой, отделяющей 2 младших разряда, без ведущих нулей (ноль в разряде перед десятичной точкой не является ведущим), дополненное слева пробелами до 13 символов;

- R 16 (Р13***) – регистрационный номер СНФП - 10-разрядное десятичное число с ведущими нулями;

- R 17 – номер регистрации/снятия с регистрации, номер активизации/закрытия архива – 2-разрядное десятичное число с ведущим нулем;

- R 18 – значение операционного счетчика фискальных отчетов и отчетов из ПНФП – 4- разрядное десятичное число с ведущими нулями.

- R 19 (Р2***) – КПП - 9-разрядное десятичное число с ведущими нулями;

-R 20 (Р3/4***) –наименование организации (индивидуального предпринимателя) – до 64(160) символов, сгруппированных не более, чем в  4 строки текста, при этом неиспользованные знакоместа в строках заполняются пробелами.

-R 21 (Р28***) – суммарный итог сменных продаж  с момента регистрации (итоговая сумма оборотов по кассе) – десятичное число с десятичной точкой, отделяющей 2 младших разряда, c ведущими нулями (ноль в разряде перед десятичной точкой не является ведущим), дополненное слева пробелами до 14 символов

- *** - номер реквизита в информационном ресурсе «Контрольно-кассовая техника».

    - Порядок печати ККТ  информации из ПНФП.

Отчет из ПНФП = Заводской номер, {Регистрация, Активизация [{Закрытие архива, Снятие с регистрации}] }.

    - Форматы фрагментов текстовой информации.

При печати текстовой информации количество символов в строке определяется соответствующим параметром модели ККТ, установленным при активизации ККТ – 16-символьные или 40-символьные информационные строки.

      - Форматы фрагментов для 16-символьных информационных строк приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Тип фрагмента | Содержание фрагментов |
| --- | --- |
| Заводской номер ККТ | ККТ ( R 1 |
| Регистрация | РЕГИСТРАЦИЯ( R 17 ИНН( R 2 РЕГ( R 3 СНФП( R 16 СМ(Р6( R 9 |
| Активизация | АКТИВИЗАЦИЯ( R 17 ИНН( R 2 РЕГ( R 3 СНФП( R 16 СМ( R 6( R 9 |
| Снятие с регистрации | СНЯТИЕ(С(РЕГ( R 17 СМ( R 6( R 9 |
| Закрытие архива | ЗАКРЫТ(АРХИВ( R 17 СМ( R 6( R 9 (ШТАТНАЯ(ЗАМЕНА ¦ ВЫХОД(ИЗ(СТРОЯ) ОБЩИЙ( ИТОГ >* R 21 |
| Тип и номер отчета | ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ КРАТКИЙ□□□□□ R 18 ¦ ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ□□□□□□ R 18 ¦ ОТЧЕТ ПНФП□□ R 18 |
| Дата и время получения отчета | R 9□□ R 10 |
| Период получения отчета | ПЕРИОД□ЗАПРОС (СМЕНЫ:□ R 6- R 6 ¦ ДАТЫ:□□ R 9 □□□□□□□- R 9) ПЕРИОД□ФАКТ (СМЕНЫ:□ R 6- R 6 ¦ ДАТЫ:□□ R 9 □□□□□□□- R 9 ¦ НЕТ□ДАННЫХ) |
| наименование организации (индивидуального предпринимателя) | R 20 до 64 символов |
| КПП | КПП(( R 19 |

      - Форматы фрагментов для 40-символьных информационных строк приведены в табл. 5.

Таблица 5

| Тип фрагмента | Содержание фрагментов |
| --- | --- |
| Заводской номер ККТ | ККТ( R 1 |
| Регистрация | РЕГИСТРАЦИЯ( R 17 ИНН( R 2(РЕГ( R 3 СНФП( R 16 СМ( R 6( R 9 |
| Активизация | АКТИВИЗАЦИЯ( R 17 ИНН( R 2(РЕГ( R 3 СНФП( R 16 СМ( R 6( R 9 |
| Снятие с регистрации | СНЯТИЕ(С(РЕГ( R 17 СМ( R 6( R 9 |
| Закрытие архива | ЗАКРЫТ(АРХИВ( R 17 СМ( R 6( R 9 (ШТАТНАЯ(ЗАМЕНА ¦ ВЫХОД(ИЗ(СТРОЯ) ОБЩИЙ( ИТОГ>* R 21 |
| Тип и номер отчета | ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ□КРАТКИЙ□□□□□ R 18 ¦ ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ□ПОЛНЫЙ□□□□□□ R 18 ¦ ОТЧЕТ ПНФП□□ R 18 |
| Дата и время получения отчета | R 9□□ R 10 |
| Период получения отчета | ПЕРИОД□ЗАПРОС (СМЕНЫ:□ R 6- R 6 ¦ ДАТЫ:□□ R 9□-□ R 9) ПЕРИОД□ФАКТ (СМЕНЫ:□ R 6- R 6 ¦ ДАТЫ:□□ R 9□-□ R 9 ¦ НЕТ□ДАННЫХ) |
| наименование организации (индивидуального предпринимателя) | R 20 до 160 символов |
| КПП | КПП(( R 19 |

  - ККТ обеспечивает следующий порядок замены СНФП в составе ККТ.

    - СНФП в составе ККТ подлежит замене, если:

- проведено закрытие архива СНФП;

- проводится последовательное выполнение контрольных операций снятия с регистрации и регистрации (далее – перерегистрация) ККТ;

- неисправность СНФП не позволяет продолжить работу или провести закрытие архива;

- проводится замена ПНФП.

    - Ремонт СНФП, нарушение пломбировки СНФП и иные воздействия на СНФП, кроме информационного обмена, в составе ККТ и вне ККТ запрещены.

3.41. Нормы по наименованию и наличию реквизитов, печатаемых образцом ККТ на кассовом чеке.

Таблица 6.

| Сфера применения ККТ Наименование реквизита | ККТ общего применения | ККТ для осуществления денежных расчетов при продаже моторного топлива | ККТ для применения платежными агентами, осуществляющими деятельность по приему платежей физических лиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розничная продажа МТ | Оптовая продажа МТ (Предварительный выкуп МТ) | Покупка МТ (Оформление прихода МТ) |  |
| Обязательные реквизиты |  |
| Наименование документа - кассовый чек | - | - | - | - | + |
| Наименование оплаченного товара (работ, услуг); | - | - | - | - | + |
| Общая сумма принятых денежных средств/ Итог кассового чека | + | + | + | + | + |
| Размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком, в случае его взимания | - | - | - | - | + |
| Адрес места приема денежных средств | - | - | - | - | + |
| Наименование организации (индивидуального предпринимателя, платежного агента, принявшего денежные средства) | + | + | + | + | + |
| Место нахождения платежного агента, принявшего денежные средства | - | - | - | - | + |
| Номера контактных телефонов поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента в случае приема платежа платежным субагентом | - | - | - | - | + |
| Заводской номер ККТ | + | + | + | + | + |
| Идентификационный номер пользователя ККТ /платежного агента, принявшего денежные средства/ (ИНН) | + | + | + | + | + |
| Код причины постановки на учет пользователя ККТ (КПП) | + | + | + | + | + |
| ИНН продавца МТ | - | - | - | + | - |
| КПП продавца МТ | - | - | - | + | - |
| ИНН покупателя МТ | - | - | + | - | - |
| КПП покупателя МТ | - | - | + | - | - |
| Марка МТ | - | + | + | + | - |
| Количество НП в литрах | - | + | - | - | - |
| Количество ГТ в литрах и килограммах1) | - | + | - | - | - |
| Количество МТ в килограммах | - | - | + | + | - |
| Номер РК (ТРК, ГНК) | - | + | - | - | - |
| Цена МТ | - | +2) | + | +3) | - |
| Наименование и номер (при наличии номера) средства, подтверждающего факт предварительного выкупа МТ | - | + | + | - | - |
| Стоимость | + | + | + | + |  |
| Дата | + | + | + | + | + |
| Время | + | + | + | + | + |
| Идентификатор оператора | + | + | + | + | - |
| Порядковый номер чека | + | + | + | + | + |
| Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации (СНФП) и его регистрационный номер | + | + | + | + | + |
| Номер контрольно-проверочного кода, значение контрольно-проверочного кода (признак фискального режима_ | + | + | + | + | + |
| Дополнительные реквизиты |  |
| Сведения о пользователе ККТ |  |  |  |  |  |
| Регистрационный номер ККТ |  |  |  |  |  |
| Тип операции |  |  |  |  |  |
| Идентификатор учетной единицы |  |  |  |  |  |
| Цена |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |
| Обозначение скидки/наценки |  |  |  |  |  |
| Сумма скидки/наценки |  |  |  |  |  |
| Процентная ставка скидки/наценки |  |  |  |  |  |
| Обозначение операции сторнирования |  |  |  |  |  |
| Вид оплаты |  |  |  |  |  |
| Сумма оплаты |  |  |  |  |  |
| Сумма сдачи |  |  |  |  |  |
| Номер платежной карты |  |  |  |  |  |
| Штрих – код |  |  |  |  |  |
| Идентификатор налога |  |  |  |  |  |
| Налоговая ставка |  |  |  |  |  |
| Сумма налогов по чеку |  |  |  |  |  |
| Дополнительные реквизиты, обусловленные спецификой применения ККТ, не противоречащие техническим характеристикам и параметрам функционирования |  |  |  |  |  |

Примечание:

1) - в СНФП количество передается в килограммах;

2) - цена МТ указывается нулевой при отпуске предварительного выкупленного МТ;

3) - цена МТ указывается нулевой.